Расчет ожидаемых значений

Найдем удельное электрическое сопротивление ρ для двучленной зависимости:

определим частоту  f1 соответствующую ρ1 при  t1=20 ºC

Найдем эффективное значение ЭДС Е0 ТЭМП без изделия:

Определим значение намагничивающего тока

Задавшись значениями температуры от 20 до 180 ºС с шагом 10ºС рассчитаем для каждого значения t величины х

Пользуясь таблицей А1 определяем значения К и φ для каждой температуры t и х и приведем их в таблице 1

Найдем Е2 ЭДС ТЭМП обусловленную магнитным потоком в изделии:

где η =a2/an2

η =a2/an2  =25/100=0,25

Определим суммарную ЭДС ЕΣ

Значение ЭДС Е1, обусловленную магнитным потоком в воздушном зазоре между изделием и измерительной обмоткой ТЭМП найдем по формуле:

1,089(1-0,25)=0,817(В)

После этого определим фазовый угол φо между ЭДС ЕΣ и ЭДС Ео

Таблица 1 Результаты расчетов ожидаемых значений компонентов сигналов ТЭМП

| t | ρ | x | K | φ | Е2 | ЕΣ | φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,0000000160 | 3,70 | 0,498373 | 38,703999 | 0,136 | 0,927 | -82,865036 |
| 30 | 0,0000000165 | 3,64 | 0,506231 | 38,569748 | 0,138 | 0,929 | -82,633095 |
| 40 | 0,0000000170 | 3,58 | 0,513775 | 38,444191 | 0,140 | 0,931 | -82,415146 |
| 50 | 0,0000000176 | 3,53 | 0,522207 | 38,259686 | 0,142 | 0,933 | -82,093094 |
| 60 | 0,0000000181 | 3,48 | 0,529511 | 38,126904 | 0,144 | 0,935 | -81,860008 |
| 70 | 0,0000000186 | 3,43 | 0,537705 | 37,930866 | 0,146 | 0,937 | -81,513847 |
| 80 | 0,0000000191 | 3,38 | 0,544736 | 37,795147 | 0,148 | 0,939 | -81,272789 |
| 90 | 0,0000000197 | 3,34 | 0,552726 | 37,586208 | 0,151 | 0,941 | -80,899391 |
| 100 | 0,0000000202 | 3,29 | 0,559447 | 37,453148 | 0,152 | 0,942 | -80,660156 |
| 110 | 0,0000000207 | 3,25 | 0,567258 | 37,229885 | 0,154 | 0,945 | -80,256226 |
| 120 | 0,0000000212 | 3,21 | 0,574777 | 37,014931 | 0,157 | 0,947 | -79,864326 |
| 130 | 0,0000000218 | 3,17 | 0,581279 | 36,866863 | 0,158 | 0,948 | -79,592651 |
| 140 | 0,0000000223 | 3,14 | 0,588652 | 36,636688 | 0,160 | 0,950 | -79,167549 |
| 150 | 0,0000000228 | 3,10 | 0,594773 | 36,502831 | 0,162 | 0,952 | -78,918777 |
| 160 | 0,0000000233 | 3,06 | 0,602000 | 36,257030 | 0,164 | 0,954 | -78,458961 |
| 170 | 0,0000000239 | 3,03 | 0,608989 | 36,019363 | 0,166 | 0,956 | -78,010666 |
| 180 | 0,0000000244 | 3,00 | 0,614814 | 35,883263 | 0,167 | 0,958 | -77,752312 |